GUIA PARA LA TRAMITACIÓN DE INSTALACIONES SOLAR FOTOVOLTAICA

ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL

Clase: b.1.1

### Disposiciones que afectan a la instalación fotovoltaica

Generales:

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. (BOE 28-11-1997)

- R.D.- Ley 7/2006, de 26 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético, modifica la Ley 54/1997 del sector eléctrico y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de hidrocarburos.

- R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por la que se regulan las actividades de producción, transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 62, de 13-03-2001).

- R.D.: 661/2007, de 25 de mayo, por la que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (B.O.E. 26-05-2007). Deroga el R.D. 436/2004

- Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, establece plazo de la tarifa para la tecnología fotovoltaica, en virtud del artículo 22 del R.D. 661/2007.

- R.D. 436/2004, de 12 de marzo, establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. (BOE 75, de 27-03-2004).

- R.D. 2351/2004, de 27 de diciembre. Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. Modifica entre otros el R.D. 1955/2000, el R.D. 436/2004. (BOE 24-12-2004)

- R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, de aplicación a las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 kVA y cuya conexión a la red se efectúa en baja tensión. (BOE 30-09-2000)

- Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE, de 21-04-1999)

- R.D. 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

(BOE 30-12-1997)

- R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 30-12-1997)

- R.D. 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. (R.D.2019/1997, R.D. 1955/2000, R.D. 1164/2001, R.D. 1435/2002, R.D. 2018/1997, R.D. 436/2004, R.D. 2392/2004, Orden de 12-01-1995, Orden de 17-12-1998, R.D. 1496/2003)

- Orden Foral 64/2006, de 24 de febrero, por la que se regulan los criterios y las condiciones ambientales y urbanísticas para la implantación de instalaciones para aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable.

- Orden Foral 258/2006, de 10 de agosto, por la que se dictan normas complementarias para la administración administrativa de puesta en servicio y conexión a red de distribución eléctrica de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y sus agrupaciones.

- R.D. 1578 /2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límitede mantenimiento de la retribución del RD 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.

Instalaciones de alta tensión:

- Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación ( RCE )

R.D. 3275//1982, de 12 de noviembre.

- Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión ( RAT )

Decreto 3151/68, de 28 de noviembre.

Instalaciones de baja tensión:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002

- Instrucciones  Técnicas Complementarias ITC-BT, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

- Guías técnicas que del Ministerio de Ciencia y Tecnología publique en referencia al reglamento y a las Instrucciones Técnicas

- La Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE, sus modificaciones y disposiciones de transposición.

- Las Normas UNE, UNE-EN, UNE-EN-ISO, o cualquier otra norma a que haga referencia el Reglamento.

- Normas particulares de las entidades suministradoras, reconocidas por el Departamento

Tipología de las instalaciones fotovoltaicas

Se definen en el artículo 3 del R.D. 1578/2008, de 26 de septiembre y son las siguientes:

| Tipo | Definición | Subtipos |
| --- | --- | --- |
| I | Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario. O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una parcela con referencia catastral urbana. | Tipo I.1 Instalaciones con Pot.≤ 20 kW |
|  |  | Tipo I.2 Instalaciones con Pot.> 20 kW |
| II | Instalaciones no incluidas en el Tipo I anterior. |  |

#### Tramitación

- Procedimiento

  - Solicitud de otorgamiento de la condición de acogida al régimen especial y de autorización administrativa acompañada con la documentación que se recoge  en la página 1 del formulario Fc7.09.75.FV. Rev.2, (SARE-FV), y la página 2 del mismo con las características propia de cada clase de instalación.

La referencia catastral de la instalación deberá estar perfectamente identificada: Código Municipio (3 dígitos), Polígono (2 dígitos), Parcela (4 dígitos), Subparcela o Subárea (2 digitos).

- Primero se presentará la documentación indicada como “En primera instancia” requerida para diligenciar la inclusión en el régimen especial, junto con el formulario SARE-FV.

- Seguidamente la documentación indicada como “En segunda instancia” requerida para diligenciar la autorización administrativa, con instancia general

Entre la documentación se presentará un resguardo del Aval que establece la Disposición final segunda del R.D. 661/2007 de 500 €/kW caso de instalaciones fotovoltaicas sobre terreno clasificadas Tipo II según el R.D. 1578/2008 ante la Dirección General de Empresa del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo y en formato según el Aval Genérico de Hacienda del Gobierno de Navarra, presentando el aval ante el Servicio de Tesorería de Hacienda del Gobierno de Navarra, en Avda. Carlos III, 4 bajo.

Además en el caso de tratarse de una huerta solar o parque solar o instalación con varios titulares:

La solicitud  comprenderá a toda la instalación si bien se especificará el número de registros totales que se van a constituir en el conjunto de las zonas o huertas solares. Los registros a generar por zonas dependerán del nº de instalaciones fotovoltaicas unitarias (unidades generadoras conectadas a un mismo contador) conectadas a un mismo transformador, pudiendo un mismo titular tener uno o más registros por zona.

- Diligenciada la solicitud en primera instancia, inclusión en el régimen especial, se entregará dos copias al promotor o titular de la instalación fotovoltaica. En el formulario diligenciado se asigna un número a la instalación fotovoltaica, sea individual o constituida por varias instalaciones fotovoltaicas unitarias.

Una de las copias del formulario Fc7.09.75.FV (SARE-FV) se acompañará a la solicitud de acceso y condiciones de conexión al gestor de la red de distribución.

La Memoria descriptiva de la instalación fotovoltaica tendrá formato de anteproyecto en aquellas instalaciones cuya potencia sea superior a 100 kW.

La Memoria descriptiva o el anteproyecto de la instalación de generación fotovoltaica puede sustituirse  por la memoria técnica de diseño o el  proyecto de ejecución de la instalación.

- Diligenciada la solicitud en segunda instancia, autorización administrativa, se entregará tres copias al promotor o titular de la instalación fotovoltaica.

La Autorización administrativa diligenciada será el documento a trasladar, si así se requiere, para la solicitud de inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución que se indica en el punto 1.2  siguiente.

Igualmente la Autorización administrativa se trasladará a la Entidad Distribuidora junto con la autorización del proyecto de la instalación fotovoltaica tal como se indica en el punto 1.3.

1.2 Solicitud de inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución de la instalación, artículo 4º del R.D. 1578/2008.

Solicitud dirigida a la Dirección de Política Energética y Minas vía telemática a través de la página Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

www.mityc.es/es-ES/Servicios/OficinaVirtual/Procedimientos/SecretariaEnergia/PREFO

o en forma presencial en el Registro Administrativo de la sede del Ministerio de Industria , Turismo y Comercio, o en los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, presentando:

. Solicitud de inscripción según modelo Anexo I del Real Decreto 1578/2008

. Documentación indicada en el Anexo II del Real Decreto 1578/2008

Consultas: en Servicio de Información Administrativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Paseo Castellana, 160 , 28071- Madrid, Tfno. 902 446 006, Fax: 91-457-8066

La solicitud se deberá presentar dentro de los plazos que se establecen en el Anexo III de dicho Real Decreto para la convocatoria que se desea inscribir.

Entre la documentación a presentar estará el Resguardo del Aval que establece la Disposición final del R.D. 661/2007 de 500 €/kW caso de instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno, tramitado según lo indicado en el punto 1.1 de esta guía, y de 500 €/kW si la instalación es de Tipo II no sobre terreno o de Tipo I.2, y de 50 €/kW si es de Tipo I.1 según establece el artículo 9 del R.D. 1578/2008, presentando el aval en la Caja General de Depósitos de Hacienda del Estado.

De acuerdo con el R.D. 1578/2008 Anexo y las Correcciones al mismo de 17 de octubre de 2008

- Apartado 1. a) En el caso de instalaciones Tipo I.1, se aportará exclusivamente el informe de concesión de acceso y conexión a la red de distribución o transporte.

- Apartado 2, Correcciones 4º párrafo. Hasta el 31 de enero de 2009, para instalaciones de potencia ≤ 100 kW, no será necesaria la presentación de la Autorización administrativa de la instalación, y en su lugar se presentará el informe de concesión de acceso y conexión a la red de transporte o de distribución.

  - Solicitud de autorización del proyecto de la instalación fotovoltaica

1º. Conjuntamente a la solicitud se deberá presentar:

- La notificación de la inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución de la instalación fotovoltaica tramitada por la Dirección General de Política Energética y Minas, correspondiente a una convocatoria de un año y a la tarifa que le corresponda de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1578/2008.

Caso de no presentarse la notificación se considerará lo establecido en el punto 2 del artículo 22 del R.D. 661/2007.

2º. Solicitud de la autorización del proyecto de la instalación fotovoltaica, presentando el formulario Fc7.09.??.FV (AIFV):

- Conjuntamente con la Documentación técnica de baja tensión:

. Memoria Técnica de Diseño caso de que la instalación fotovoltaica sea de Tipo I.1 y Tipo II con 		potencia ≤ 20 kW,  con el formulario Fc7.09.08.BT(MTD)

. Proyecto de baja tensión visado caso de instalaciones fotovoltaicas de Tipo I.2 y Tipo II con 			potencia > 20 kW.

- Solicitud de la autorización del proyecto de la instalación de alta tensión, en el caso que se 	requiera con instancia general, acompañada del proyecto visado de la instalación de alta tensión.

Ambas documentaciones estarán de acuerdo con el informe de viabilidad de acceso emitido por la Entidad Distribuidora.

Para la tramitación de la autorización  proyecto de la instalación fotovoltaica deberá haber sido presentada la documentación complementaria indicada en el formulario Fc7.09.??.FV (AIFV).

Como resultado se diligenciarán:

- La Autorización del proyecto de la instalación fotovoltaica, diligenciado el formulario Fc7.09.??.FV (AIFV) con el sello del Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y  Seguridad Industrial.

- Autorización del proyecto de alta tensión, si es el caso.

Ambos documentos diligenciados se presentarán ante la Entidad Distribuidora  para confirmar la reserva de capacidad. Esta habrá emitido el Informe de condiciones técnico económicas definitivas, conjuntamente con el informe de la concesión de acceso y conexión a la red teniendo el titular o promotor un plazo de 6 meses para su aceptación.

Si no son aceptadas las condiciones o el informe es negativo se da fin al procedimiento.

  - Solicitud registro autonómico previo de producción de energía eléctrica en régimen especial, tramitación del certificado de instalación eléctrica de baja tensión, boletín, y , si es el caso, autorización de enganche de la instalación eléctrica de alta tensión.

La solicitud se hará con instancia general presentando:

. Cumplimentado el formulario del Registro autonómico previo, RAIPRE-FV en excell, impreso y en un 		CD como se indica a continuación.

. Conjuntamente con la documentación que se indica a continuación para las instalaciones de 		baja tensión, requeridas para la tramitación del Certificado de instalación eléctrica.

. La documentación que se indica a continuación para las instalaciones de alta tensión, 			requeridas para la tramitación de la autorización de enganche de la instalación eléctrica de alta tensión.

Cuando se trate de instalaciones unitarias de un solo titular se presentará el RAIPRE autonómico previo cumplimentando únicamente la Hoja 1 del formulario, un copia impresa y en un CD  el fichero en Excell del Formulario RAIPRE-FV con el nombre del Nº asignado en el formulario SARE-FV para la instalación en el momento que se entregue la documentación correspondiente a la solicitud de puesta en servicio de la instalación eléctrica y lo entregará con el Certificado de instalación eléctrica de baja tensión (Boletín), formulario situado en la página Web del Departamento en Baja Tensión.

En el caso de tratarse de una huerta solar o parque solar o instalación con varios titulares:

El promotor presentará ante el Servicio cumplimentados del formulario RAIPRE-FV la Hojas 1 y la Hoja 2, con las páginas que requiera para los registros correspondientes a cada instalación fotovoltaica unitaria que genera el parque solar o la instalación de varios titulares.

Presentará una copia impresa completa de las Hojas cumplimentadas y en un CD  el fichero en Excell del Formulario RAIPRE-FV con el nombre del Nº asignado en el formulario SARE-FV para el conjunto de la instalación. De la forma que a continuación se indica y a la entrega de la documentación para la puesta en servicio de la instalación de baja tensión. Ello con el certificado de instalación eléctrica de baja tensión (Boletín) común a todas las instalaciones unitarias formulario Certificado de Instalación-FV, formulario situado en la página Web del Departamento en Generación Eléctrica.

El número asignado en el formulario SARE-FV una vez diligenciado,  constituirá el Nº del Registro Autonómico de producción de energía eléctrica en Régimen Especial para el conjunto de la instalación, x x x x x /??? -CE, se establecerá, por parte del promotor o responsable de la instalación, el Nº del Registro Autonómico de cada titular de cada instalación  fotovoltaica unitaria, que será de la forma:

Del  x x x x x /001-CE  al  x x x x x /NNN -CE, en función del nº de registros (instalaciones fotovoltaicas unitarias) que genere la huerta solar, el  parque solar o instalaciones de varios titulares.

Como resultado se diligenciarán:

. Acta del Registro autonómico previo, una vez diligenciado el formulario RAIPRE-FV por el Servicio, acta que abarcará a cada una de las instalaciones fotovoltaicas unitarias que constituya el conjunto de la instalación.

. El Certificado de instalación eléctrica tal como se ha indicado en los apartados anteriores, y el certificado 	de instalación eléctrica de los servicios generales comunes de la instalación, si es el caso.

. Autorización de enganche de la instalación eléctrica de alta tensión, si se requiere.

Una de las copias del Acta del Registro autonómico previo, del o de los Certificados de instalación eléctrica y de la Autorización de enganche de la instalación eléctrica de alta tensión, si se requiere, se entregará a la Entidad Distribuidora como requerimiento previo para la realización del contrato con la misma y dar las órdenes de inicio del proceso de conexión y enganche de la instalación fotovoltaica.

1.5 Solicitud del registro definitivo en el RAIPRE de la instalación de generación fotovoltaica y la autorización de la puesta en servicio de la misma, acompañada de la documentación  que se recoge en la página 1 del formulario Fc7.09.76.FV, (SIRD-FV), documentación que presenta o ha presentado o ha obtenido, las características generales de la instalación recogidas en la página  2.

Como resultado se diligenciarán:

- El formulario Fc7.09.76.FV, (SIRD-FV)

- El registro definitivo de cada instalación fotovoltaica unitaria, Fc7.09.70.CE (RAIPRE-FV) definitivo.

- Envío de todos los  registros definitivos a la Dirección General de Política Energética y Minas

- Se liberará el aval bancario indicado,  en el punto 1.1, de acuerdo con la Disposición final segunda del

R. D. 661/2007

## En referencia al puntos 1.4

Se considerarán por separado las instalaciones eléctricas de baja tensión y las de alta tensión, estando ambas instalaciones sujetas a los requerimientos de sus respectivos reglamentos y normas que les afecte, en cuanto su ejecución, mantenimiento y revisión e inspecciones periódicas.

- Instalaciones de AT

|  | DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA | Todas | Cambio de titular |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulario | Autorización de la instalación de AT |  |  |
| Instancia general | 1. Solicitud de la autorización de la instalación | X |  |
|  | 2. Proyecto eléctrico de la instalación de AT, por técnico competente y visado | X |  |
|  | Autorización de enganche y de la puesta en servicio de la instalación de AT |  |  |
| Instancia general | 3. Solicitud de la autorización de la puesta en servicio de la instalación eléctrica de AT | X |  |
|  | 4. Dirección técnica fin de obra de la instalación, por técnico competente y visada. | X |  |
|  | 5. Contrato de mantenimiento de los centros de transformación con empresa instaladora eléctrica autorizada. | X |  |
|  | Cambio de titular del responsable de la instalación de AT |  |  |
| Fc7.09.13.BT | 7. Solicitud del cambio de titular, a la vez que el cambio de titular de la instalación de BT, si es el caso. |  | X |
|  | 8. Acta de inspección por Organismo de Control, si le corresponde por periodicidad. |  | X |
|  | 6. Contrato de mantenimiento a nombre del nuevo titular |  | X |

* Las instalaciones de alta tensión requerirán una inspección periódica cada 3 años por un Organismo de Control de acuerdo con  el reglamento específico.

- Instalaciones de BT

Las instalaciones fotovoltaicas se clasifican dentro del Grupo C-1 (locales mojados) en las siguientes clases según la potencia nominal de la instalación, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para BT y la Tabla II de la Carpeta BT de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión y considerando la tipología de la  instalación fotovoltaica:

| Clase | Tipo de instalación fotovoltaica /Potencia |
| --- | --- |
| M | Tipo I.1 con Pot ≤ 20 kW | Tipo II con Pot ≤ 20 kW |
| P | Tipo I.2 con Pot > 20 kW | Tipo II con Pot > 20 kW |
| P1 | Tipo I.2 y Tipo II con Pot > 25 kW |

Clase M  requiriendo Memoria Técnica de Diseño

Clase P requiriendo proyecto eléctrico y dirección técnica fin de obra

Clase P1 si la potencia nominal es > de 25 kW, requiriendo proyecto eléctrico, dirección técnica fin de obra e inspección inicial por un Organismo de Control.

Las instalaciones de Clase P1 requerirán inspecciones periódicas cada 5 años de acuerdo con la ITC-BT05 del Reglamento.

En el caso de parques o instalaciones con varios titulares:

.  A efectos del régimen económico, Tipo de instalación, la potencia a considerar será:

Potencia = ∑ Potencia instalaciones unitarias con misma referencia

. El proyecto eléctrico hará referencia a toda la instalación fotovoltaica y a la instalación para el suministro de energía eléctrica para usos comunes de la instalación.

. La dirección técnica de fin de obra total, o parcial si la instalación se hace por fases.

. Se realizará un único certificado de instalación eléctrica para todo el conjunto de la instalación. El certificado de instalación eléctrica recogido en el icono Cert. Inst. Elec. FV

. Se realizará un certificado de instalación eléctrica que cubra el suministro de energía eléctrica para usos comunes de la instalación.

. El certificado de inspección inicial por Organismo de Control será del total de la instalación o parcial si la instalación se hace por fases.

En el caso de parques solares con instalaciones fotovoltaicas unitarias,  La instalación fotovoltaica se dividirá en zonas.

. Cada zona estará compuesta por las instalaciones unitarias conectadas a un mismo transformador.

. Cada instalación unitaria se compondrá en unidades generadoras, unidad menor de la instalación que alimenta a un inversor.

. Dentro de cada zona habrá tantos registros, como instalaciones fotovoltaicas unitarias existan.

. En la instalación fotovoltaica un mismo titular puede tener varios registros en una zona y en distintas zonas.

. Caso de cambio titular de un registro, se presentará el impreso Fc7.09.13.BT la documentación que se indica en el mismo y un certificado de Instalación eléctrica a nombre del nuevo titular.

Limitaciones de Potencia  y de superficie de ocupación de la instalación fotovoltaica

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 10 “Potencia de los proyectos”  del R.D. 1578/2008 y en la normativa vigente que para estas instalaciones ha establecido el Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

| TABLA I | DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA |
| --- | --- |
| Formulario | Documentos | Clase | Cambio titular |
|  |  | P1 | P | M |  |
|  | Autorización del proyecto de instalación fotovoltaica |  |  |  |  |
| Fc7.09.??.BT (Autorización del proyecto instalación FV) (AIFV) | 1. Solicitud de autorización del proyecto de la instalación fotovoltaica, comprende la instalación de BT y la de AT si fuera el caso | X | X | X |  |
|  | 2. Proyecto eléctrico de BT redactado por técnico competente, visado, adjunto con impreso de autorización del proyecto fotovoltaico y presentación del proyecto | X | X |  |  |
| y Fc7.09.08.BT (Memoria técnica) | 3. Memoria técnica de diseño redactado por técnico competente o por el instalador autorizado para la categoría de la instalación, bastará anexionar la hoja 1 de este formulario y la de presupuesto a la memoria presentada con la solicitud de acogida al Régimen especial, siempre que esta memoria contenga los datos necesarios. |  |  | X |  |
| Instancia general | Solicitud de la tramitación del Certificado de instalación eléctrica de BT | X | X | X |  |
|  | 4. Dirección fin de obra de la instalación, redactado por técnico competente y visada., acompañada de las Declaraciones CE de conformidad de los equipos eléctricos montados. | X | X |  |  |
|  | 5. Certificado de Inspección Inicial por Organismo de Control, con calificación de Favorable | X |  |  |  |
| Fc7.09.09.BT (Cert. Instalación) | 6.1 Certificado Instalación eléctrica por titular e instalación fotovoltaica unitaria por instalador autorizado, con Anexo de información al Usuario cuando se trate de un titular. 6.2 Certificado Instalación eléctrica para usos comunes de la instalación, si es el caso. | X | X | X |  |
|  | Cambio de titular del responsable promotor de la instalación eléctrica de BT, caso de huertas o parques solares o instalaciones con varios titulares |  |  |  |  |
| Fc7.09.13.BT (Sol . Cambio tiitular) | 7. Solicitud de cambio de titular de la instalación, a la vez con el cambio de titular de la instalación de AT |  |  |  | X |
| Fc7.09.09.BT | 6. 2 Certificado Instalación por instalador autorizado |  |  |  | X |

* Los formularios se localizarán en esta Web :  www.cfnavarra.es/industria      Seguridad Industrial – Baja Tensión o Generación eléctrica

- Estadística de Generación Eléctrica: Los titulares o explotadores de acuerdo con el art. 19 del Real Decreto 661/2007, durante el primer trimestre de cada año, presentarán una memoria – resumen del año anterior, en el formulario Fc7.09.74.FV, Estadística-GEFV, en Excell, compuesto de las Hojas:

- Comunicación anual, presentación de la comunicación, datos de personal e inversiones anuales

- Registro, datos anuales correspondientes a cada registro y el total de la instalación.

Caso de gran cantidad de registros se abrirán las páginas necesarias.

El formulario Fc7.09.74.FV, Estadística GEFV, se presentará también en soporte informático.

- Procedimiento a seguir ante la Entidad Distribuidora

- Solicitud de condiciones de acceso y conexión

El titular o promotor presentará ante la entidad distribuidora:

- El formulario Fc7.09.75.FV, (SARE), diligenciado en primera instancia, de acogimiento al régimen 		especial  diligenciado por el Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial.

- La documentación e información requerida por la entidad distribuidora entre estas:

. Copia del resguardo de la Caja General de Depósitos, justificante del aval a que hace 				referencia la Disposición final segunda del R. D. 661/2007, que modifica el artículo 59 bis y 			añade el artículo 66 bis 	del R.D. 1955/2000.

La Entidad Distribuidora trasladará al titular o promotor un informe de viabilidad de acceso y conexión conjuntamente con Informe de las condiciones tecnico-económicas definitivas. Si estos son asumidos por el titular o promotor, seguirá el proceso de tramitación presentando, punto 1.2 la solicitud de inscripción en el registro de pre-asinación de retribución ante la D.G. Política Energética y Minas, y ante el Servicio la documentación indicada en el punto 1.3 del procedimiento. (Solicitud de autorización del proyecto).

- Requerimientos para la aceptación  de las condiciones técnico económicas y reserva de capacidad y del punto de conexión del contrato por parte de la Entidad Distribuidora

El titular o promotor de la instalación fotovoltaica deberá presentar a la Entidad Distribuidora, además de la documentación que solicite la propia entidad:

1º. Autorización administrativa de la instalación, (Fc7.09.75.FV) (SARE-FV), diligenciada dicha autorización en segunda instancia.

2º. Autorización del proyecto de la instalación fotovoltaica, (Fc7.09.??.FV) (AIFV) diligenciado, comprende la autorización del conjunto de la instalación fotovoltaica, baja tensión y alta tensión si es el caso.

3º. Autorización administrativa del proyecto de alta tensión, si es el caso.

La presentación de esta documentación supone la aceptación de las condiciones técnicas y económicas establecidas por la Entidad Distribuidora.

La no presentación de esta documentación en el plazo definido por la Entidad Distribuidora supondrá la caducidad del informe de concesión de acceso y conexión a la red.

- Requerimientos para la realización del contrato, del certificado del punto de medida  y del certificado de acceso y conexión  por parte de la entidad distribuidora y la conexión de la instalación fotovoltaica

El titular o promotor de la instalación fotovoltaica deberá presentar a la Entidad Distribuidora, además de la documentación que solicite la propia entidad:

1º. Certificado de instalación eléctrica de baja tensión (Boletín) genérico diligenciado por el Servicio, junto con el formulario RAIPRE-FV, Hojas 1 y 2,  del Registro previo autonómico de generación de energía eléctrica en régimen especial, RAIPRE previo, diligenciado por el Servicio.

2º. Certificado de instalación eléctrica de baja tensión de la instalación de servicio comunes, si es el caso.

3º. Autorización de enganche  de la instalación eléctrica de alta tensión, si es el caso.

- Requerimientos para finalizar la legalización de la instalación fotovoltaica  ante la Entidad Distribuidora

El titular o promotor de la instalación fotovoltaica deberá presentar a la Entidad Distribuidora, además de la documentación que solicite la propia entidad:

1º. El registro definitivo autonómico Formulario Fc7.09.70-FV “RAIPRE definitivo” diligenciado, del conjunto de registros definitivos de las instalaciones fotovoltaicas unitarias que la componen.

2º. Diligenciado el formulario (Fc7.09.76.FV) (SIRD-FV), inscripción definitiva y puesta en servicio de la instalación.