© www.suelosolar.es

Propuesta de reforma normativa

|  | Propuesta de la CNE |
| --- | --- |
|  | PROPUESTA de Disposición Adicional Segunda del Borrador de Real Decreto de Acceso y Conexión a la red eléctrica de instalaciones de producción de energía eléctrica de régimen especial, remitida por la CNE al MITyC titulada “Instalaciones en Régimen Especial con potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas a tensión no superior a 1 kV, ya sea a la red de distribución o a la red interior de un titular conectado a la red de transporte o de distribución.” |

Disposición Adicional Segunda. Instalaciones en Régimen Especial con potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas a tensión no superior a 1 kV, ya sea a la red de distribución o a la red interior de un titular conectado a la red de transporte o de distribución.

1. Quedan excluidas del régimen de autorización las instalaciones de generación con potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas a una red de tensión no superior a 1 kV, ya sea de distribución o a la red interior de un titular de una instalación de generación o de consumo conectado a la red de transporte o de distribución.

2. La inscripción de las instalaciones señaladas en el apartado anterior en el registro Administrativo de Producción en Régimen Especial se podrá obtener a través de un procedimiento simplificado que deberá observar necesariamente los siguientes aspectos:

1) Realización de una memoria‐resumen con al menos la información a la que hace referencia el artículos 6 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, en la que se incluirá la opción elegida para la venta de la energía según el artículo 24 de dicho Real Decreto, así como la correspondiente documentación exigida por el Reglamento Electrotécnico de baja tensión (memoria técnica de diseño en el caso de instalaciones de potencia inferior o igual a 10 kW o proyecto técnico en caso contrario).

2) Presentación a la distribuidora de la memoria‐resumen, los avales que puedan corresponder y la solicitud de firma de contrato técnico. El contrato técnico deberá llevar implícito el punto de conexión y el informe favorable de acceso del gestor de red.

3) Solicitud y obtención de la licencia de obras al ayuntamiento correspondiente, si procede.

4) Construcción de la instalación. Obtención del Boletín del instalador, y en su caso también el certificado del director de obra y del organismo de control autorizado para las instalaciones exteriores, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión.

5) Instalación del equipo de medida tipo 5 dentro de la red interior, y obtención del certificado del encargado de la lectura, todo ello según el Real Decreto 1110, 2007, de 24 de agosto.

6) Presentación a la Comunidad Autónoma de la memoria‐resumen, los certificados correspondientes y el contrato técnico, y solicitud de inscripción en el Registro autonómico de régimen especial.

3. A las instalaciones del apartado 1 anterior les será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión y la Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión, en la medida en que no entren en contradicción con lo establecido en la presente disposición adicional. Para ello, se considerará la especificidad de cada tecnología de generación, entendiendo cuando corresponda que las referencias al inversor, lo son al generador en cada caso utilizado, y que las relativas a instalación fotovoltaica, se refieren a instalación de generación. El titular de la red interior, habrá de ser el mismo para todos los equipos de consumo e instalaciones de generación que tuvieran el mismo punto de conexión.

4. Para las instalaciones del apartado 1 anterior, cuando se conecten a red interior de un consumidor, los circuitos de las instalaciones de generación y consumo habrán de ser totalmente independientes y estarán dotados cada uno con su respectivo equipo de medida, sin perjuicio de que ambos confluyan en una instalación de conexión común con la red de distribución. El encargado de la lectura descontará las pérdidas teóricas de energía activa que puedan producirse entre los equipos de medida y el punto de conexión con la red de distribución.

5. Para las instalaciones del apartado 4 anterior, la energía generada y la consumida será determinada mediante las lecturas de estos equipos de medida correspondientes. El contador de salida de la energía generada por la instalación de generación tendrá capacidad de medir en ambos sentidos, o en su defecto, estará constituido por un contador de salida y otro de entrada conectados en el mismo punto de su circuito, descontándose, a efectos de facturación, la lectura del contador de entrada al de salida.

La instalación de todos los equipos de medida se efectuará de forma que el encargado de la lectura disponga permanentemente de libre acceso a los mismos, debiendo garantizarse la veracidad e integridad de la medida. El encargado de la lectura deberá dar conformidad a esta configuración de medida.

6. Cuando la potencia nominal de la instalación de generación del apartado 4 anterior, supere a la potencia de consumo contratada, se dispondrá de un tercer equipo para la medida de la energía excedentaria, situado en el punto frontera con la red de distribución. Dicho equipo de medida dispondrá de las mismas características de segmentación horaria del equipo de medida de la energía generada. El encargado de la lectura deberá dar conformidad a esta configuración de medida.

7. En el caso de conexión a la red interior de un productor, se determinará la energía vertida a la red como diferencia entre la medición de la energía neta generada y las pérdidas teóricas de energía activa determinadas por el encargado de la lectura, desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el equipo de medida.

8. Para la inscripción en el Registro de preasignación de retribución regulado por el Real Decreto 1578/2008, de 25 de septiembre, de instalaciones de potencia no superior a 100 kW, no será necesaria la presentación de la autorización administrativa de la instalación contenida en el apartado a) del punto I del anexo II del citado Real Decreto.

En su lugar se presentará copia de la memoria‐resumen y el contrato técnico, definidos en el apartado 2 anterior.”